# Tarea 2

- Clasifique las siguientes señales como señales de energía o señales de potencia. Encuentre la energía y la potencia promedio en un ciclo y .

a) 		para

b) 		para	  donde

c) 		para

d) 	para

- Determine la densidad de energía espectral de un pulso cuadrado , donde rect(t/T) es igual a 1, para –T/2  T/2 e igual a cero en cualquier otro valor. Calcule la energía   en el pulso.

- Los dos lados de la densidad de la potencia espectral, , de una onda x(t) es mostrada en la figura 1.

- Encuentre la potencia en x(t) sobre la banda de frecuencia de 0 a 10KHz.

- Encuentre la potencia contenida en la banda de frecuencias de 5 a 6KHz.

Figura 1

- Considere un sistema PCM binario que transmite unos con una probabilidad =0.6 y ceros con una probabilidad =0.4. El receptor reconoce los ceros, los unos y un tercer simbolo denominado símbolo de borrado que se representa con E. hay una probabilidad P(0(1)=0.1 de que un uno sea recibido (erróneamente) cono cero, P(E(1)=0.1 de que ellos sean recibidos como E y P(1(1)=0.8 de que sean recibidos (correctamente) como unos. En forma análoga, suponiendo que se ha transmitido un cero las probabilidades correspondientes a los eventos en el receptor son las siguientes: P(1(0)=01, P(E(0)=0.1 y P(0(0)=0.8.

- Dibuje un diagrama que indique dos niveles de transmisión y tres de recepción, mostrando las adecuadas transiciones entre ellos e indicando las debidas probabilidades. Nota: para el simbolismo utilícense todas las condiciones referidas al transmisor.

- Calcúlese la probabilidad de recibir un 0, un 1 y una E, respectivamente. Demuéstrese que éstas suman 1, como debe ser.

- Demuéstrese que la probabilidad de un error es 0.1, la probabilidad de una decisión correcta en el receptor es 0.8 y la probabilidad de recurrir al borrado es 0.1.

- Repítanse las partes b) y c) si las probabilidades de transición, cuando se ha transmitido un cero, se modifican a P(1(0)=0.05, P(E(0)=0.05 y P(0(0)=0.9

- Considérese la función de densidad de probabilidad triangular de la figura.

- Encuéntrese b en términos de a de manera que la función esté debidamente definida.

- Calcúlese la media y la desviación estándar.

- Dibuje la función de distribución acumulativa F(x).

- ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que a/2?

- En la fabricación de resistores con una resistencia nominal de 100( se encuentra que la probabilidad de distribución de la resistencia real está dada muy aproximadamente por una distrubución normal con una desviación estándar ( =5(. ¿Qué porcentaje de los resistores fabricados caerán dentro del intervalo de 90 a 100 (?

- Una variable aleatoria x representa el voltaje de entrada, en un momento específico, a cada uno de los cuatro dispositivos que se mestran en la siguiente figura y es el voltaje de salida aleatorio correspondiente. Encuéntrese  y dibújese la función de densidad de probabilidad de y para cada una de las siguientes funciones de densidad de entrada: